## Slide 1: DVI und Dolby 5.1 Cinch

## Slide 2: DVI Grundsätzliches
Wurde 1999 eingeführt
Ist eine elektronische Schnittstelle zur Übertragung von analogen und digitalen Bildsignalen
War im Computerbereich der erste Standard für den Anschluss von Monitoren an die Grafikkarte

## Slide 3: Pinbelegung
Abhängig von der Pinbelegung kann ein DVI-Anschluss entweder nur analoge Signale (DVI-A), nur digitale Signale (DVI-D), oder sowohl analoge wie auch digitale Signale (DVI-I) ausgeben, übertragen und anzeigen.
Die Bandbreite kann durch Verwendung von doppelt so vieler Links (Dual-Link) verdoppelt werden.
Der Massekontakt eines DVI-I-Steckers ist breiter als der eines DVI-D-Steckers. So kann ein DVI-I-Stecker nicht in eine DVI-D-Buchse gesteckt werden. Ein DVI-D-Stecker kann allerdings an eine DVI-I-Buchse angeschlossen werden.
Viele Monitore und Grafikkarten benutzen die DVI-I-Dual-Link-Buchse, damit alle DVI-Stecker angeschlossen werden können. Viele Geräte nutzen allerdings nicht die gesamten Übertragungsmöglichkeiten.
Single-Link-Kabel haben ein maximale Datenrate von 3,96 Gbit/s
Dual-Link-Kabel haben eine maximale Datenrate von 7,92 Gbit/s

## Slide 4: DVI-Varianten
DVI-I (Integrated)
Überträgt analoge wie auch digitale Signale.
Hat bei Single-Link 18+5 Kontakte und bei Dual-Link 24+5 Kontakte
Über DVI-I können auch HDMI-2.0-Signale übertragen werden
DVI-D (Digital)
Kann nur digitale übertragen.
Hat bei Single-Link 18+1 Kontakte und bei Dual-Link 24+1 Kontakte
Es gibt auch Kabel mit 12+1 Kontakte, dabei erkennt das Betriebssystem allerdings den Bildschirm nicht mehr automatisch
DVI-A (Analog)
DVI-A kann nur analoge Signale übertragen und hat 12+5 Kontakte
DVI-A wir nur als Adapterkabel zu VGA eingesetzt

## Slide 5: Cinch
Cinch wurde in den frühen 1940er Jahren eingeführt.
Ist eine Steckverbinder zur Übertragung von Audio-, Video- und Antennensignale (TV)
Ein Problem von Cinch ist, dass jedes Signal einen eigenen Stecker und ein eigenes Kabel braucht.
Gelbe Stecker sind für Video-Signale
Rote Stecker sind für den rechten Audio-Kanal
Schwarze oder Weiße Stecker sind für den linken Audio-Kanal
Die Datenübertragung findet bei Cinch unsymmetrisch statt und ist daher sehr störungsanfällig.